## Slide 1
肺保護換気概論
ECMOチーム等養成研修事業
日本COVID-19対策ECMOnet
日本呼吸療法医学会
厚生労働省

## Slide 2
本解説の内容
人工呼吸管理法の変遷
自発呼吸の有害性
COVID-19で推奨される人工呼吸管理法

## Slide 3
肺炎 と 肺傷害
(ARDS)
肺胞
滲出液
病原微生物
線維芽細胞
の増生
肺胞上皮傷害
が最大の特徴
感染の有無は
無関係

## Slide 4
人工呼吸管の変遷

## Slide 5
人工呼吸管理の変遷
2000年代
2020年
?
肺保護換気法
オープン・ラング戦略
自発呼吸温存
早期離床
?
?
相反する管理法
20年が経過しどのような
変化があったか？

## Slide 6
肺保護換気法
一回換気量 6～8 mL/kg（理想体重）
プラトー圧 30 cmH2O
中等症以上は高めのPEEP

## Slide 7
Bein T. Intensive Care Med 2013
3 vs 6mL/kg
6mL/kgよりさらに小さい
一回換気量の方が良さそう

## Slide 8
低駆動圧ほど予後良
Amato MB. N Engl J Med 2015
Driving Pressure
駆動圧は低ければ
低いほど良さそう

## Slide 9
Open Lungは
予後に影響なし
Kacmarek RM. CCM 2016
p=0.18
Open lungする
Open lungしない

## Slide 10: 早期離床の有用性を示した論文
Schweickert WD. Lancet 2009
比較的若年
半数はARDSでない
ただし

## Slide 11: 機能予後は改善しない
Moss M. AJRCCM 2016
集中的リハ
普通のリハ

## Slide 12
自発呼吸温存
のメリット

## Slide 13
自発呼吸を
休みすぎると
筋肉がやせる

## Slide 14
換気血流不均等を改善
自発呼吸
人工呼吸
酸素
血流
酸素
血流

## Slide 15
臨床的アウトカムも良さそう
Putensen C. AJRCCM 2001
PCV
APRV
P/F↑
人工呼吸期間↓
ICU滞在期間↓
ただし生命予後は
改善しない
APRV vs PCV
(P/F<300)
自発呼吸温存
自発呼吸温存
すると

## Slide 16
自発呼吸温存
のデメリット

## Slide 17
Papazian L. NEJM 2010
90日死亡率 -32%
28d-VFD 11 vs 9日
90d-VFD 53 vs 45日
気胸 4 vs 12%
筋弛緩なし
筋弛緩あり
(P/F<150)
生命予後が良い
重症例では自発呼吸温存
しないほうが

## Slide 18
結果は重症度で異なる
Yoshida T. CCM 2013
軽症なら自発呼吸
残しても良いかも
重症＋自発呼吸
重症-自発呼吸
軽症+自発呼吸
軽症-自発呼吸
経肺圧
有害

## Slide 19
強い自発呼吸は有害
Yoshida T. CCM 2012
低用量TV
中用量TV
自発呼吸 弱
強
低一回換気を守らず自発呼吸をすると
もっとも肺傷害強い

## Slide 20
Yoshida T. AJRCCM 2016
自発呼吸あり
呼気終末
自発呼吸あり
吸気終末
胸腔内圧の不均一性
自発呼吸
による
経肺圧が良くても
肺の全部位が良いとは言えない

## Slide 21
経血管壁圧
(Transvascular pressure)
Yoshida T. AJRCCM 2016
気道内圧
+30
胸腔内圧
+10
気道内圧
+30
血管内圧
+12
血管内圧
+8
胸腔内圧
-20
自発呼吸なし
自発呼吸あり
水分
肺水腫
過剰な自発呼吸は
肺水腫を増強させる

## Slide 22
P-SILIとは?
Brochard L. Am J Respir Crit Care Med 2017
Patient self-inflicted lung injury
最初の
肺傷害
血管透過性
亢進
肺水腫
ガス交換能↓
努力呼吸↑
肺胞虚脱↑
一回換気量↑
胸腔内圧の不均一性
P-SILI=
自発呼吸による
肺傷害

## Slide 23
呼吸仕事量軽減が重要
強制換気
自発呼吸
A/C
(VCV, PCV)
CPAP
(PSV)
SIMV
(BIPAP)
※SIMVの使用は推奨されない
（強制換気と自発呼吸がランダムに発生する結果 患者の呼吸仕事量がむしろ増加するリスク）

## Slide 24
経肺圧

## Slide 25
肺胞にかかる圧≠気道内圧
肺胞
気道内圧
気道内圧
胸腔内圧

## Slide 26
経肺圧
(Transpulmonary Pressure: TPP)
経肺圧＞30cmH2O 危険
Slutsky AS. N Engl J Med 2013
気道内圧 - 胸腔内圧 ＝経肺圧
正常 0 -8 +8
ARDS 30 25 +5
トランペット奏者 150 140 +10
強い吸気努力 15 -15 +30

## Slide 27
食道内圧 ≒ 胸腔内圧
食 道
胸 腔

## Slide 28
経肺圧モニタリング
気道内圧
食道内圧
経肺圧

## Slide 29
適正PEEPの設定
PEEP 20
PEEP 8
適正PEEP
気道内圧
食道内圧
経肺圧
－
＝

## Slide 30
体位・病期で適正PEEPは変化
入院時
PEEP 20
TV 500
White-out
PEEP 20
TV 150
BF吸痰
PEEP 18
TV 250
側臥位
PEEP 12
TV 250
ECMO離脱
PEEP 16
TV 350

## Slide 31
病変部に強いストレス
Yoshida T. Am J Respir Crit Care Med 2017
自発呼吸
筋弛緩
病変部の経肺圧が
とくに大きい
経肺圧の絶対値も
較差も減る
自発呼吸を
すると

## Slide 32
COVID-19における
人工呼吸管理

## Slide 33
COVID-19フェノタイプ
Type L
Type H
↓弾性抵抗（やわらかい）
↓換気血流比＝低酸素血症
↓肺重量
↓リクルート可能領域
↑弾性抵抗（かたい）
↑シャント＝低酸素血症
↑肺重量
↑リクルート可能領域
Gattinoni L. Intensive Care Med 2020

## Slide 34
フェノタイプに応じた管理法
Type L
Type H
低酸素血症・努力呼吸が主体
P-SILI回避重要 （CPAP/PSV/NPPV/HFNC
→不適）
早めの気管挿管
高PEEP不要（5-10 cmH2O)
駆動圧 <15 cmH2O目標
従来の重症ARDSと同様の管理
高PEEP必要（>10 cmH2O)
腹臥位も有効かも
P-SILI回避・駆動圧制限は type Lと同様
Gattinoni L. Intensive Care Med 2020

## Slide 35
本解説のまとめ
重症例ではより厳密な肺保護換気が重要
自発呼吸が有害になるリスク
COVID-19発症早期 (Type L) の 呼吸管理はARDSと異なる