## Slide 1: 肺保護換気と筋弛緩薬
10：00～10：25

## Slide 2: COVID-19肺炎の臨床経過
CT

## Slide 3: 初期のCOVID-19肺炎：タイプL
Low elastance・・・・・・・・・・・・肺内含気は正常、コンプライアンスも正常
Low V/Q ratio・・・・・・・・・・・・肺循環障害のために低酸素血症
Low lung weight・・・・・・・・・・肺水腫が生じていない
Low lung recruitability・・・リクルートする無気肺なし
すべてが低い（Low）
低酸素換気応答→過換気、努力呼吸

## Slide 4: 初期のCOVID-19肺炎：タイプL
CT

## Slide 5: 初期のCOVID-19肺炎：タイプL
「低酸素換気応答→過換気、努力呼吸」
・低酸素・・・・・・・・吸入酸素濃度UPで対応
・努力呼吸・・・・・・気管挿管、人工呼吸管理で対応
人工呼吸器関連肺障害（VILI）の回避
自発呼吸関連肺障害（SILI)の回避
肺保護換気

## Slide 6: 初期のCOVID-19肺炎の特徴
Low elastance・・・・・・・・・・・・肺内含気は正常、コンプライアンスも正常
➡低いΔPでも一回換気量は確保可能
Low V/Q ratio・・・・・・・・・・・・肺循環障害のために低酸素血症
Low lung weight・・・・・・・・・・肺水腫が生じていない
➡高すぎるPEEPは有効でない
Low lung recruitability・・・リクルートする無気肺なし
➡リクルートメント、腹臥位には消極的
（タイプL）

## Slide 7: 初期のCOVID-19肺炎：VILIの回避
モード・・・・・・・・・AC-PC（アシストコントロール）
FIO2・・・・・・・・・・PaO255-80ｍｍHg、SpO290％以上を目安に最低限に
PEEP・・・・・・・・・５～10ｃｍH2O
吸気圧（ΔP）・・・１５ｃｍH2O以下
1回換気量が（6～８ｍｌ）×予測体重となるように設定
吸気時間・・・・・・・0.9秒 （吐ききるための呼気時間が確保できるように調整）
呼吸回数・・・・・・・20回/秒 （ｐH、PaCO2を指標に調整）
（タイプL）
人工呼吸器設定の例
低1回換気量、プラトー圧制限！

## Slide 8: 初期のCOVID-19肺炎：SILIの回避
（タイプL）
「筋弛緩薬の使用」
筋弛緩薬を使用する例
・あえぐような呼吸パターン、著しい呼吸補助筋の使用
・一回換気量制限が困難
・人工呼吸器との同調が困難など
努力呼吸コントロール不能症例には積極的に考慮

## Slide 9: 使用する筋弛緩薬
薬剤名 | 希釈例 | 標準的な 持続静注開始量※
ロクロニウム | 原液 | ７μg/kg/min
ベクロニウム | 原液 | 1μｇ/kg/min
※持続投与の前にボーラス投与が必要

## Slide 10: 筋弛緩薬の中止
・筋弛緩薬投与開始から48時間で中止を試みる
努力呼吸コントロール不能症例には積極的に考慮
努力呼吸の出現無し➡筋弛緩薬は終了
努力呼吸が再発➡➡➡筋弛緩薬を再開
COVID-19肺炎では筋弛緩薬を48時間で終了できない症例も少なくない

## Slide 11: 病勢が進行したCOVID-19肺炎：タイプH
High elastance・・・・・・・・・・・・肺水腫で含気減少、コンプライアンスも低下
High right-to-left shunt・・・シャント血流増加による低酸素血症
High lung weight・・・・・・・・・・肺水腫による重症ARDS並みの肺重量
High lung recruitability・・・含気の無い組織はリクルート可能
すべてが高い（High）
重症ARDS

## Slide 12: 病勢が進行したCOVID-19肺炎：タイプH
CT

## Slide 13: 病勢が進行したCOVID-19肺炎：タイプH
「重症ARDS」
人工呼吸器関連肺障害（VILI）の回避
自発呼吸関連肺障害（SILI)の回避
肺保護換気

## Slide 14: 病勢が進行したCOVID-19肺炎の特徴
（タイプH）
High elastance・・・・・・・・・・・・肺水腫で含気減少、コンプライアンスも低下
➡１回換気量の確保に高いΔPが必要
High right-to-left shunt・・・シャント血流増加による低酸素血症
High lung weight・・・・・・・・・・肺水腫による重症ARDS並みの肺重量
➡より高いPEEPが必要
High lung recruitability・・・含気の無い組織はリクルート可能
➡リクルートメント、腹臥位も考慮

## Slide 15: 病勢が進行したCOVID-19肺炎：VILIの回避
モード・・・・・・・・・AC-PC（アシストコントロール）
FIO2・・・・・・・・・・PaO255-80ｍｍHg、SpO290％以上を目安に最低限に
PEEP・・・・・・・・・10ｃｍH2O以上
吸気圧（ΔP）・・・１５ｃｍH2O以下
1回換気量が（6～８ｍｌ）×予測体重となるように設定
吸気時間・・・・・・・0.9秒 （吐ききるための呼気時間が確保できるように調整）
呼吸回数・・・・・・・20回/秒 （ｐH、PaCO2を指標に調整）
（タイプH）
人工呼吸器設定の例
低1回換気量、プラトー圧制限、高PEEP！

## Slide 16: FIO2とPEEPの対応表

## Slide 17: 病勢が進行したCOVID-19肺炎：SILIの回避
（タイプH）
「筋弛緩薬の使用」
筋弛緩薬を使用する例
・あえぐような呼吸パターン、著しい呼吸補助筋の使用
・一回換気量制限が困難
・人工呼吸器との同調が困難
努力呼吸コントロール不能症例には積極的に考慮
腹臥位療法にも！

## Slide 18: 使用する筋弛緩薬
薬剤名 | 希釈例 | 標準的な 持続静注開始量※
ロクロニウム | 原液 | ７μg/kg/min
ベクロニウム | 原液 | 1μｇ/kg/min
※持続投与の前にボーラス投与が必要

## Slide 19: 筋弛緩薬の中止
・筋弛緩薬投与開始から48時間で中止を試みる
努力呼吸コントロール不能症例には積極的に考慮
努力呼吸の出現無し➡筋弛緩薬は終了
努力呼吸が再発➡➡➡筋弛緩薬を再開
COVID-19肺炎では筋弛緩薬を48時間で終了できない症例も少なくない

## Slide 20: 人工呼吸管理抵抗症例
肺保護換気を実践しても下記のいずれかの場合
・P/F >150を維持できない
・ｐH＞７．２５を維持できない
リクルートメントや腹臥位療法、ECMOについて検討

## Slide 21: まとめ
・COVID-19肺炎ではVILIとSILIの回避を念頭に置き
肺保護換気を実践する
・VILIの回避のため低１回換気量、プラトー圧制限、PEEP設
定を意識する
・努力呼吸コントロール不能症例では、SILIのリスクが高く
積極的に筋弛緩薬を使用する